## Slide 1: Rc-MPPT
Der Solar Charge Controller für Modellbau

## Slide 2: Ziele: Project-Rover
Solarbetriebenes Fahrzeug
Testplattform für eigene Hardware
Autonom (GPS-Wegpunktmissionen)

## Slide 3: Umfang: Project-Rover
Solar-Rover als Testplattform für:
  RcMPPT – Solarladeregler: modular | platz- und kosteneffizient | MPPT | Cell Balancing | 3-12S | Open Source
  ModFOC – Motorregler: modular | platz-, kosten- und energieeffizient | BLDC / Stepper / DC | 3-12S | Open Source
  Flexible Solarzellen: mögliche weitere Anwendungen evaluieren (Project-Airplane?)

## Slide 4: Motivation
Technische Herausforderung
Noch keine derartige Hardware für Modellbau auf dem Markt / Open Source

## Slide 5: Aufbau: RcMPPT
MCU-getakteter 4-SW Buck Boost
  Technische Herausforderung
  Volle Kontrolle über Regelverhalten (CC, CV, Softstart, etc.) durch HRTIM
  Kostenersparnis
Logic Supply: 5V Rail Integrated Inductor Buck Schaltwandler
  Kostenersparnis
  Platzersparnis
STM32G474RE
  32Bit MCU
  Interfaces: S-BUS, I2C, SPI, CAN, USB, etc.

## Slide 6: Maximum Power Point Tracking
Tracking durch Software
Energiepuffer wird benötigt

## Slide 7: Herausforderungen: RcMPPT
Große Input / Output Voltage Range
  3-12S Output Voltage (6-60V)
  5V Logic Rail muss durch Buck Converter generiert werden (muss mit hohem Duty-Cycle arbeiten können)
4-Switch Buck Boost
  High Side N-Kanal Mosfets -> Bootstrap Treiber
  Für optimale Effizienz: Duty Cycle von 100% notwendig -> Floating Charge Pump
  Hohe Schaltfrequenz

## Slide 8: Schematik: RcMPPT - MCU
MCU
  STM32G474RB
Peripherie
  Signal LEDS
  Crystal Oszillator
  USB
  Decoupling / Analog Supply Filtering

## Slide 9: SchematiK: RcMPPT – Power Module
LMZ3600
  Integrated Inductor
  AGND, PGND
3V3 LDO
  Low Ripple
  Precision

## Slide 10: Schematik: RcMPPT - DCDC
4Sw Buck Boost
  Bootstrap Gate Driver
  Floating Charge Pump (100% Duty Cycle)

## Slide 11: Softwareentwicklung
STM32CubeIDE
  GUI Konfiguration von
    Timer
    Clock
    Interfaces

## Slide 12: Weitere Entwicklung
PCB-Stackup
  Solar Charge Controller
  Battery Management System
Software entwicklung
  RcMPPT
  ModFOC

## Slide 13: Ende