## Slide 1
Der Solar Charge Controller für Modellbau

## Slide 2: Ziele: Project-Rover
Solarbetriebenes Fahrzeug
Testplattform für eigene Hardware
Autonom (GPS-Wegpunktmissionen)

## Slide 3: Umfang: Project-Rover
Solar-Rover als Testplattform für:
  RcMPPT – Solarladeregler: modular | platz- und kosteneffizient | MPPT | Cell Balancing | 3-12S | Open Source
  ModFOC – Motorregler: modular | platz-, kosten- und energieeffizient | BLDC / Stepper / DC | 3-12S | Open Source
  Flexible Solarzellen: mögliche weitere Anwendungen evaluieren (Project-Airplane?)

## Slide 4: Motivation
Technische Herausforderung
Noch keine derartige Hardware für Modellbau auf dem Markt / Open Source

## Slide 5: Aufbau: RcMPPT
MCU-getakteter 4-SW Buck Boost
  Technische Herausforderung
  Volle Kontrolle über Regelverhalten (CC, CV, Softstart, etc.) durch HRTIM
  Kostenersparnis
Logic Supply: 5V Rail Integrated Inductor Buck Schaltwandler
  Kostenersparnis
  Platzersparnis
STM32G474RB
  32Bit MCU
  Interfaces: S-BUS, I2C, SPI, CAN, USB, etc.

## Slide 6: Maximum Power Point Tracking
Tracking durch Software
Energiepuffer wird benötigt

## Slide 7: Schaltplan : MCU and Peripherie
MCU
  STM32G474RB
Peripherie
  Signal LEDS
  Crystal Oszillator
  USB
  Decoupling / Analog Supply Filtering

## Slide 8: Schaltplan: Power Modul
LMZ3600
  Integrated Inductor
  AGND, PGND
3V3 LDO
  Low Ripple
  Precision

## Slide 9: Schaltplan: 4SwBUCKBOOST
4Sw Buck Boost
  Bootstrap Gate Driver
  Floating Charge Pump (100% Duty Cycle)

## Slide 10: Schaltplan: RCMPPT-Interfaces
CAN
  Isolated CAN Transceiver
SPI
I2C
UART
SBUS
BMS Interface

## Slide 11: Hardware
1 Bug gefunden und gefixt
Software Entwicklung möglich in Vorbereitung für Version 2
Getestet bis 20W Ausgangsleistung in Boost Mode (Aufwärtswandler)

## Slide 12: Boost Mode
Vin 5V -> Vout 20V
RL = 75Ohm

## Slide 13: Softwareentwicklung
STM32CubeIDE
  GUI Konfiguration von
    Timer
    Clock
    Interfaces
  Programmierung in C++

## Slide 14: Software
Commands über USB um Parameter wie Vout zu setzten
USB Telemetrie Daten wie Vin und Vout

## Slide 15: Weitere Entwicklung
PCB-Stackup Erweiterung
  Battery Management System
Software entwicklung
  RcMPPT
    MPPT Tracking
    Telemetry Interfaces
  ModFOC
    Interfacing

## Slide 16: Zusammenfassung: RcMPPT
Großer Eingangs-/Ausgangsspannungsbereich
  3-12S Output Voltage (6-60V)
  5V Logic Rail muss durch Buck Converter generiert werden (muss mit hohem Duty-Cycle arbeiten können)
4-Switch Buck Boost
  High Side N-Kanal Mosfets -> Bootstrap Treiber
  Für optimale Effizienz: Duty Cycle von 100% notwendig -> Floating Charge Pump
  Hohe Schaltfrequenz
Hardware Fehler
  Funktionierender Prototyp, bedarf neues Design (bereits fertiggestellt)

## Slide 17: Ende